## Slide 1: cad
#7

## Slide 2: Materi - cara Membuat file assembly - Jenis-jenis mates - Reference geometry coordinate - praktek

## Slide 3: Apa itu assembly
Assembly -> Menggabungkan beberapa parts menjadi satu kesatuan yang utuh

## Slide 4: Cara membuat file assembly
Klik file -> new -> lalu pilih Assembly

## Slide 5: Apa itu mates
Jenis-jenis mates
Mates -> fitur relasi/hubungan antar parts supaya saling membentuk satu kesatuan
Standar
Advanced
Mechanical
Analysis

## Slide 6: Tipe-Tipe standard mates
Coincident = Menggabungkan antara 2 bentuk
Parallel = Membuat bentuk sejajar
Perpendicular = Bentuk saling tegak lurus (90°)
Tangent = Permukaan melengkung menempel pada permukaan lain
Concentric = Menyamakan titik pusat sesama lingkaran/silinder
Lock = Mengunci parts supaya tidak berubah-ubah
Distance = Memberi jarak antara kedua parts
Angle = Memberi jarak sudut antara kedua parts

## Slide 7: Apa itu Reference geometry coordinate
-> Fitur untuk mengetahui titik koordinat tertentu pada komponen
Cara: Klik features -> reference geometry -> lalu pilih Coordinate System

## Slide 8: COBA Reference geometry coordinate

## Slide 9: Praktek #1

## Slide 10: Praktek #2

## Slide 11: Praktek #3

## Slide 12: Praktek #4

## Slide 13: Thank you
- baren